## Slide 1: Strategisch beraad Technologie PWN

## Slide 2: Wat doet zuiveringstechnologie
Ontwerpen van optimale zuiveringsinstallatie o.b.v.:
  Leveringszekerheid
    Hoeveel?
    Waar?
  Bronkwaliteit  Streefwaarden
    Bronkwaliteit prognoses
    Streefwaarden
  Assetmanagement KPI’s
    Wat voor installaties willen wij?
      Onderhoudsarm
      Eenvoudig te besturen
      B.v. minimaal kleppen (UF vs zandfilter)
  Duurzaamheid
    Elektrificeren naar groenenergiegebruik
    Chemicaliën on site produceren
    Circulair
    Reststromen
Zuiveringsinspanning
chemicalien
Energie
Waterkwaliteit
Streefwaaden
Bronkwaliteit
Reststromen
Ingewikkelde zuivering

## Slide 3: Wanneer in actie?
Wanneer ga je naar je productiesysteem kijken?
Capaciteitsuitbreiding (+10 marge) welke documenten
  WPJ 4400 m3/h 2027
  Heemskerk 16Mm3/jaar 2030
Kwaliteitsuitdagingen Bron en streefwaarden
  Chloride overscheidingen Andijk Bron + zuivering
  Biologische stabiliteit (aeromonas)
  OMV/PFAS
  Hardheid Bergen en Mensink
Levensduur/beschikbaarheid/juridisch basis productiemiddelen
  Actuele staat van onze assets? Is er iets afgeschreven. VB PSA1
  Membranen uit productie, verbod kwiklampen
Secundair
  Reststromen
  Duurzaamheidsdoelstellingen

## Slide 4: Kansen en bedreigingen
Kansen | Bedreigingen
Elektrificeren | Chloride IJsselmeer
 | Biologische stab.
 | PFAS
 | Vergunningen reststroom

## Slide 5: Functie analyse
Functies  bronkwaliteit naar streefwaarden
Zwevende stof en nutriënten
Desinfectie
Organische microverontreinigingen
Biologisch stabiel maken
Ontharding
Polishen
Hoe doen we het nu? (TIP)
Hoe kunnen we het ook doen? (Onderzoek Maja)

## Slide 6: Lopende onderzoeken. Wat doen we nu?
KWR
BTO
PWNT
  NF
  HF
  UF

## Slide 7: Uitdagingen
Chloride wettelijk 150 mg/l
  IJsselmeer  jaar gem 120 mg/L
  20 mg/L Fe  SS, humus
    FeCl3 --> 42 mg/L chloride
    FeClSO4 --> 14 mg/L
    SIX o.b.v. chloride --> 50-60 mg/L
Pfas
  Komt in duin erbij?!?
  Geen verwijdering na duin
Biostab/veiligheid (was het al maar met opwarming klimaat extra)
Naar de toekomst
  Minder CO2 uitstoot
  Komende decennia evenveel of meer OMV
  Ijsselmeer bij droogte zout

## Slide 8: .
Zuiveringsinspanning
  Verschil tussen bron kwaliteit en bedrijfsnorm
    Bron moet beter…
    Kwaliteit moet omlaag…
      Is ontharden nog van deze tijd?
      OMV?
    Geniale nieuwe zuiveringstechnieken
      Membranen (direct NF en concentraat terug op Ijsselmeer of noordzee)
        Afval terug in Ijsselmeer
Klimaat ambitie
  BESPAREN!
  Elektrificeren
  Chemical productie op lokatie
  (zoveel mogelijk) circulair

## Slide 9: Wat speelt er op technologie gebied?
Kool WPJ in stand houden?
  Analyse op basis van functie
UF en HF Heemskerk
  Mogelijk nieuwe UF membranen selecteren
  Nieuwe RO membranen selecteren
  Nanofiltratie pilot
CVC
  Mogelijk uitfaseren SIX
  Test op demoschaal
WPJ
  Ontwerp uitbreiding in Pilot fase
  Enhanced coagulation

## Slide 10: Technologisch systeem PWN
Systeem plaatje

## Slide 11: Strategisch
Uitdaging | handelingsperspectief | Alternatief | Welke inspanning benodigd? | Kosten
Chloride IJM | Bron verbeteren (KIJ –alternatieve aanvoer) RO SIX HCO3 Electrocoagulatie |  |  | 
OMV-Pfas |  |  |  | 

## Slide 12: Tactisch
Uitdaging | handelingsperspectief | Alternatief | Welke inspanning benodigd? | Kosten